|  |  | AS MASS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalda 3, 11625 Tallinn |  |  |  |  |
|  |  | Tel. 6577 170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fax. 6577 620 |  |  |  |  |  |
| Käsiõmblusmasina kasutusjuhend |
| KHL 1 / 2 |
| Täname, et valisite KUPER käsiõmblusmasina. Oleme kindlad, et toode tagab teile parima töötulemuse ja kestab töökorras kaua. Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi, siit leiad nõuandeid õmblusmasina õigeks ja turvaliseks kasutamiseks. |
|  |  |  | TÄHELEPANU! |  |  |  |  |
|  |  |  | Loe kasutusjuhendit. |  |  |  |  |
|  |  |  | ETTEVAATUST! |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuum pind |  |  |  |  |
|  |  |  | ETTEVAATUST! |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrilöök võib tappa. |  |  |  |

TEHNILISED ANDMED

Mudel										      KHL 1 / 2

Pinge..........................................................................................................................................230V

Spetsiaalne pinge.............................................................................................................110 - 235 V

Netomass................................................................................................................................~2,0 kg

Ettenähtud kasutusala

Käesolev tööriist on ette nähtud spooni särkide otste parandamiseks termoniidiga. KHL/1 kasutab ühte niidipooli, KHL/2 kahte niidipooli (topeltõmblus)

Toide

Tööriista tohib ühendada ainult sellisesse toitevõrku, mille pinge ühtib andmesildil tooduga; tööriist võib töötada ainult ühefaasilises vahelduvvooluvõrgus.

OHUTUSJUHISED

Hoiatus! Elektritööriistu kasutades järgige ohutusjuhiseid, et hoida ära tulekahju, elektrilööki ja vigastusi. Lugege käesolevad juhised läbi enne tööriista kasutamist ja hoidke käesolev juhend alles.

Ohutu kasutamise eesmärgil:

- Ärge puutuge kuumutusseadet.

Ärge puudutage kuumi osi paljaste kätega. Tuline kuumutusseade võib põhjustada raskeid põletusi

- Hoidke töökoht puhas.

Koristamata ja halvasti valgustatud töökohas juhtub tööõnnetusi

- Looge endale normaalne töökeskkond.

Ärge laske elektritööriistu vihma käes märjaks saada. Ärge kasutage elektritööriistu niisketes või märgades tingimustes. Tööala peab olema korralikult valgustatud.

- Hoiduge elektrilöökide eest.

Vältige kehalisi kokkupuudet maandatud pindadega (nt. Torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud)

- Hoidke tööriist lastele kättesaamatult.

Ärge lubage kõrvalistel isikutel puutuda tööriista ega selle pikendusjuhet. Kõrvalistel isikutel viibimine elektritööriistadega töötamise piirkonnas on keelatud.

- Töö vaheaegadel pange tööriist hoiule.

Kui tööriist pole kasutuses, hoidke seda kuivas kohas kõrgemal riiulil või luku taga, et takistada laste juurdepääsu tööriistale.

- Ärge kasutage töötamisel liigset jõudu.

Tööriist töötab paremini ja kindlamalt, kui kasutate seda ettenähtud režiimis.

- Kasutage sobivat tööriista.

Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega suurte ja võimsate riistade tööd. Ärge kasutage tööriistu mittesihtotstarbeliselt.

- Ärge vigastage toitejuhet.

Ärge kandke tööriista juhtmest ega tõmmake pistikut pesast välja juhtme kaudu. Hoidke toitejuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest ja tööriista liikuvatest osadest.

- Seisa kindlal alusel.

Ära upita end liiga kaugele ja seisa alati kindlalt tasakaalus

- Hoidke tööriistu hoolikalt.

Järgige määrimise ja tarvikute kasutamise juhiseid. Kontrollige reeglipäraselt toitejuhtme olukorda; vigastuse korral laske juhe välja vahetada elektritööriistade remontijal. Kontrollige reeglipäraselt pikendusjuhtme olukorda; vigastuse korral asendage see uuega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad ning vabad õlist ja määrdest.

KASUTUSJUHISED

- Paigalda esmalt niidipooli hoidmispulgad  ning seejärel aseta niidipoolid hoidjasse.

- Lükka niidi ots läbi niidipooli hoidmispulga ülevalt alla ning läbi juhtimisaasa.

- Lülita seade vooluvõrku ning lase kuumened umbes 10 minutit.

- Tõmba niit kaasasoleva puhastustraadiga läbi kuumutustoru, kuni ots ulatub surverulli alla.

- Sega 1 osa release agent õli 4 – 5 osa veega kaasas olevasse pudelisse ning niisuta käsn takistamaks niidi kleepumist surverullikule. Veendu, et käsn ei oleks liiga märg ja ei määriks spooni. (Tööohutuse seisukohalt peab ümbervalatava pudeli peale märkima originaalpudelil oleva nimetuse).

Kasutamine:

Hoia masinat veidi kallutatuna ettepoole nii, et surverull puutuks spooni esimesena. Vaata, et masina edasilükkamisel puutuks tagumised rullikud vastu spooni. Rakenda masinale mõistliku survet nii, et termoniit jääks spoonil täielikult lame. Peale õmblemisprotsessi ära tõsta masinat üles, vaid tõmba kiire liigutusega masinat tagasi. See järsk nõks katkestab niidi.

Hooldus:

Lülita tööriist välja ning tõmba pistik seinast igaks hoolduseks, ülevaatuseks ning remontimiseks.

Kontrolli poltide kinnitust.

Igapäevane korrashoid:

- Kuumutusseadme puhastamine (ainult kuumana): Lõika niit kuumutusseadme ülevalt läbi ning tõmba niit välja. Lükka puhastustraat (u. 1mm paksune) kuumutusseadmest läbi ning tõmba niidi jäätmed välja.

- Surverulli puhastamine: Eemalda kleepunud niidi jäätmed rullilt plastmassi tükiga või release agent õliga immutatud kaltsuga.

- Pese käsnast vana õli küllaldase veega.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES!

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja nimi: 				Heinrich KUPER GmbH & Co KG

Tootja aadress: 			33397 Rietberg  Germany

Deklareerib, et antud toode: 			HFZ / 4

vastab järgmistele direktiividele ja standarditele:

Direktiivid

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivid: 89/336/EEC

Madalpingedirektiiv: 73/23/EEC

Standardid

EN 563 			Pinna temperatuur; termilised piirangud kuumadele pindadele.

EN 60335 – 2 – 45/A1	Elektriliste majapidamise- ning sarnaste masinate ohutus.

EN 60335 – 2 – 45/A51	Osa 2: Üksikasjalikud tingimused kantavatele kuumutus- ning sarnastele masinatele

Heinrich KUPER GmbH & Co KG

33397  Rietberg

Germany